江油市人民医院

七氟丙烷钢瓶检测、药剂更换项目采购需求

- 项目名称、数量、预算金额:

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价控制价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测（150公斤） | 10只 | 1500元/只 | 15000元 | 出具消防大队或上级医疗主管部门等认可的检测报告 |
| 2 | 七氟丙烷药剂更换（150公斤） | 10只 | 65元/公斤 | 2925元/瓶 | 1、若检测出药剂达标按≤损耗30%购买充装，超出部分自行负责 |
|  |  |  |  | 9750元/瓶 | 2、若不达标则需按钢瓶容量重新购买充装 |

注：1、报价时需包含安装、运输、搬运、税费等一切费用；

2、检测现场接受院方全程监督。

二、项目类型：货物类

三、拟用采购方式及评审方法：院内谈价

四、质量技术要求：

1.根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，保障上述设备设施的正常运行；滿足技术参数、配置（功能）及安装要求。

2.所有补充药剂的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准；各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

3.质量保证：补充药剂是全新的、未使用过的、完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能；

4、检测期限：自钢瓶拆卸后30天内，完成检测、气体充装，安装回位，投入运行备用；

5、验收标准： 1）验收包括：数量、外观、质量、性能、备品、备件装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。2）钢瓶检测或更换应有检测报告、合格证，药剂灌装要有合格证。

五、商务要求：

1、交货期：产品合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2、交货地点：江油市人民医院指定地点。

3、质保期：≥3年。

4、履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5、付款方式及其他未尽事宜以签订合同为准。