供应辅助楼网络改造需求

一：具体内容

▲项中标后签订合同前须提供权威第三方测试报告复印件并加盖鲜章证明（以确保具有该功能），如有虚假应标，将取消中标资格。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1.▲≥48个10/100/1000M以太网电接口≥4个1000Base-X SFP光口 2.▲交换容量≥336Gbps，转发性能≥132Mpps 3.▲支持IRF2（最大支持9台堆叠） 4.▲支持IPv4和IPv6双协议栈 5.▲支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 6.▲支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 12.支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持PIM Snooping，支持组播VLAN，支持IPV6组播设置，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 7.▲支持以太网OAM 8.▲支持DLDP 9.▲支持Smart Link 10.▲支持Monitor Link 11.▲支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能（支持硬件设备绑定） 12.▲支持WEB认证（web界面需要认证方式才能登陆） 13.▲支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置（能通过本地Console接口能够进行命令配置） 14.支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理（能通过后台管理FTP等传输数据速度） 15.▲支持SNMP V1/V2c/V3（支持多个版本代理及管理数据交换） 16.支持NTP时钟，支持系统工作日志，支持Sflow，支持NQA（支持多种方式校时，及日志收集） 17.▲支持共模防护6KV，防雷4级（具有国标级防雷等级） | 台 | 3 |
| 2 | 交换机 | 1.▲≥24个10/100/1000M以太网电接口≥4个1000Base-X SFP光口 2.▲交换容量≥256Gbps，转发性能≥78Mpps 3.▲支持IRF2（最大支持9台堆叠） 4.▲支持IPv4和IPv6双协议栈 5.▲支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 6.▲支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 12.支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持PIM Snooping，支持组播VLAN，支持IPV6组播设置，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 7.▲支持以太网OAM 8.▲支持DLDP 9▲支持Smart Link 10.▲支持Monitor Link 11.▲支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能（支持硬件设备绑定） 12.▲支持WEB认证（web界面需要认证方式才能登陆） 13.▲支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置（能通过本地Console接口能够进行命令配置） 14.支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理（能通过后台管理FTP等传输数据速度） 15.▲支持SNMP V1/V2c/V3（支持多个版本代理及管理数据交换） 16.支持NTP时钟，支持系统工作日志，支持Sflow，支持NQA（支持多种方式校时，及日志收集） 17.▲支持共模防护6KV，防雷4级（具有国标级防雷等级） | 台 | 4 |
| 3 | 单模千兆光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)与交换机同一品牌需在官网能查询真伪 | 个 | 2 |
| 4 | 单模千兆光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)与交换机同一品牌需在官网能查询真伪 | 个 | 16 |
| 5 | 1.2米机柜 | 尺寸:高1200mm，宽600mm，深600mm; 规格:不低于22U网络服务器机柜; 前门后门:钢化玻璃，网格后门; 材质工艺: SPCC冷轧-镀锋方孔条; 材质工艺:酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑; 配件:带锁钢化玻璃前门，易卸散热型侧后门; | 个 | 1 |
| 6 | 光纤跳线 | 多模OM3 万兆光纤跳线 20M | 对 | 8 |
| 7 | 水晶头（六类） | 1、产品材质：进口环保阻燃PC胶料，青铜金片； 纯铜三叉抛光大金片全镀，提供“50μ，适用线缆：24AWG（0.45mm-0.51mm）； 2、孔 径：1.0mm；4、接线方式：T568B / T568A 3、传输效率：配合超五类非屏蔽达标部件，传输100Mbps数据流量，最高传输1000Mbps数据流量 4、材料：塑壳 聚碳酸酯（PC）；UL 94V0，UL94V2 金片： 0.35mm铜合金，镀镍之后镀硬金 5、纯铜金片镀镍处理（银白色部分） 6、插拔配合强度： 50N for 60s±5s 使用寿命： 750次插拔/Min,插拔次数≥1500次,手柄往返压折15次以上不断裂。 7、符合ANSI/TIA-1096-A（FCC第68部分）的要求 ;符合用于RJ45 8路连接器的IEC 60603-7系列 8、通过信息产业部检验，SGS权威检测机构,支持ISO/IEC 11801:2017;支持ANSI/TIA-568.2-D 9、机械性能：网络线和插头可承受拉力 不小于7.7KG； 10、工作环境温度： -25℃~+55℃；储存温度： -10℃~+40℃ 相对湿度<80%RH 11、盐雾试验 G/F（无) 50U( 48小时) | 颗 | 280 |
| 8 | 弱电施工 | 负责供应辅助楼2楼、3楼、4楼、5楼、6楼网络内外网专网（金财、党政）布线、接头、线路整理、标记、测试（每层弱电点位40-60个）； 2、负责供应辅助楼2楼、3楼、4楼、5楼、6楼内外网光纤铺设接头、测试; 3、负责供应辅助楼2楼、3楼、4楼、5楼、6楼内外网、专网（金财、党政）交换机安装部署调试; | 批 | 1 |

二、商务及其他要求

1、服务时间：合同签订后5日内完成交货，安装调试并交付使用。

2、服务地点：采购单位指定地点。

3、履约方式：中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4、合同签订时效：中标人应在中标后起2个工作日内与采购人签订采购合同。

5、验收方法和标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、招标文件及承诺与合同约定标准行验收；双方如对质进量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6、付款方式：合同约定

7、售后服务：

（1）中标人需负责全部的安装、调试；

（2）售后服务要求：投标人应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，要求7*24小时响应。

8、其他：

（1）本次采购不接受对该部分内容的产品替换方案；

（2）中标后签订合同前中标人需按照技术要求进行测试（包含兼容性测试），如有虚假应标，将取消中标资格。（投标时提供承诺函）

9、未尽事宜，合同双方约定为准。